| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
| М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ Проект |

Глобальная навигационная спутниковая система

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ПРИ АВАРИЯХ

Методы функционального тестирования устройства/системы вызова экстренных оперативных служб и протоколов передачи данных

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации  установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная  система  стандартизации.  Основные   положения»   и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческим партнерством   «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» и акционерным обществом   «Научно-технический центр современных навигационных технологий» «Интернавигация» (АО «НТЦ «Интернавигация»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                  201    г. №         )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное название национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MO | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии   от         №     межгосударственный стандарт ГОСТ  введен  в  действие  в  качестве национального стандарта Российской Федерации  с           201  г.

5 Настоящий     стандарт    подготовлен     на     основе     применения  ГОСТ Р 55530–2013*

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется  в ежегодном  информационном  указателе   «Национальные  стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном  информационном  указателе «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные  стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования ‒ на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения   Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

___________________________________

* Приказом   Федерального   агентства   по  техническому регулированию и метрологии от            №      национальный стандарт ГОСТ Р 55530(2013  отменён  с       201  г.

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………........ |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………………….. |
| 3 | Термины и определения …………….………………...………………….. |
| 4 | Обозначения и сокращения …………………………………….…………. |
| 5 | Порядок проведения испытаний ……………………………………......... |
| 6 | Методы испытаний на соответствия функциональным требованиям … |
| Приложение А | (обязательное) Структурная схема стенда для испытаний устройства/системы вызова экстренных оперативных служб…………………………………………………………. |
| Библиография…………………………………………………………………… |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Глобальная навигационная спутниковая система СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ АВАРИЯХ Методы функционального тестирования устройства/системы вызова экстренных оперативных служб и протоколов передачи данных Global navigation satellite system. Road accident emergency response system. Functional test methods for in-vehicle emergency call device/system and data transfer protocols

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройства/системы вызова экстренных оперативных служб, предназначенные для оснащения колесных транспортных средств категорий M и N в соответствии с требованиями технического регламента [1].

Настоящий стандарт устанавливает методы функционального тестирования устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям [1] и ГОСТ Р 54620, а также протоколов обмена данными между устройством/системой и инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях на соответствие требованиям ГОСТ Р 54619.

Настоящий стандарт может быть использован при проведении испытаний по подтверждению соответствия устройства/системы вызова экстренных оперативных служб требованиям технического регламента [1].

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.030–-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.3.019–80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 28751–90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний

Проект ГОСТ Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования (на основе ГОСТ Р 54620-2011)

Проект ГОСТ Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Протокол обмена данными устройства/системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях (на основе ГОСТ Р 54619-2011)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины  с соответствующими определениями:

3.1.1 дорожно-транспортное происшествие; ДТП: Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.

3.1.2 минимальный набор данных; МНД:  Набор данных, передаваемый автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб при дорожно-транспортном происшествии и включающий в себя информацию о координатах и параметрах движения аварийного транспортного средства и времени аварии, VIN-коде транспортного средства и другую информацию, необходимую для экстренного реагирования.

3.1.3  протокол передачи данных: Набор правил и соглашений, определяющих содержимое, формат, параметры времени, последовательность и проверку ошибок в сообщениях, которыми обмениваются сетевые устройства

3.1.4 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: Cистема, выполняющая функции устройства вызова экстренных оперативных служб, обеспечивающая передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в автоматическом режиме.

П р и м е ч а н и я

1 Система вызова экстренных оперативных служб позволяет осуществлять передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в ручном режиме.

2 Категории транспортных средств категории, подлежащих оснащению системами вызова экстренных оперативных служб, установлены в [1].

3.1.5 система экстренного реагирования при авариях: Федеральная государственная территориально-распределенная автоматизированная информационная система, обеспечивающая оперативное получение с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС совместно с  другой действующей ГНСС информации о дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах, обработку, хранение и передачу этой информации экстренным оперативным службам, а также доступ к указанной информации заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических и физических лиц.

П р и м е ч а н и е –  В Республике Беларусь система экстренного реагирования при авариях называется «ЭРА-РБ», в Республике Казахстан – «ЭВАК», в Российской Федерации - «ЭРА-ГЛОНАСС». Аналогом вышеуказанных систем является разрабатываемая общеевропейская система eCall,  с которой эти системы  гармонизированы по основным функциональным свойствам (использование тонального модема как основного механизма передачи данных; унифицированные состав и формат обязательных данных, передаваемых в составе минимального набора данных о дорожно-транспортном происшествии, единообразные правила установления и завершения двустороннего голосового соединения с  лицами, находящимися в кабине транспортного средства и др.).

3.1.6 устройство вызова экстренных оперативных служб; УВ:  устройство, осуществляющее и обеспечивающее определение координат, скорости и направления движения транспортного средства с помощью сигналов не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях в ручном режиме и двустороннюю голосовую связь с экстренным и оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи.

П р и м е ч а н и я

1 Устройство вызова экстренных оперативных служб может осуществлять передачу сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в автоматическом режиме. Типы аварий транспортного средства, определяемых автоматически, а также сроки реализации устройством функции автоматической передачи сообщения о транспортном средстве установлены в [1].

2 Категории транспортных средств категории, подлежащих оснащению устройствами вызова экстренных оперативных служб, установлены в [1].

3.1.7 эмулятор системы экстренного реагирования при авариях; ЭС: Программно-аппаратный комплекс, используемый при испытаниях системы или устройства вызова экстренных оперативных служб и позволяющий имитировать реальные процессы установления связи и обмена данными между  испытываемыми образцами  и инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях с возможностью декодирования данных, а также определения электрических параметров и функциональных свойств модулей беспроводной связи  испытываемых образцов устройства/системы вызова экстренных оперативных служб.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения

| БИП | – | блок интерфейса пользователя; |
| --- | --- | --- |
| БС | – | блок сопряжения; |
| ГЛОНАСС | – | глобальная навигационная спутниковая система Российской Федерации; |
| ИП | – | источник питания; |
| МНД | – | минимальный набор данных; |
| ОЗУ | – | оперативное запоминающее устройство; |
| ОС | – | операционная система; |
| ПО | – | программное обеспечение; |
| ПЭВМ | – | персональная электронная вычислительная машина; |
| РЭ | – | руководство по эксплуатации; |
| ТС | – | транспортное средство; |
| УСВ | – | устройство/система вызова экстренных оперативных служб; |
| ЭД | – | эксплуатационная документация; |
| eCall | – | общеевропейская система экстренного реагирования при авариях; |
| GPRS | – | служба пакетной передачи данных по радиосетям); |
| GPS | – | глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки; |
| GSM | – | глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи; |
| NAD | – | устройство доступа к сети; |
| PIN | – | код авторизации использования SIM-карты; |
| SIM | – | модуль идентификации абонента, SIM-карта; |
| SMS | – | система коротких сообщений; |
| UMTS | – | универсальная мобильная телекоммуникационная система, европейская версия системы сотовой связи третьего поколения; |
| USB | – | универсальная последовательная шина; |
| VIN | – | идентификационный номер транспортного средства. |

5 Порядок проведения испытаний

5.1 Объект испытаний

5.1.1 Объект испытаний – это устройство/система вызова экстренных оперативных служб.

5.1.2 Число испытуемых образцов – не менее 3 шт.

5.1.3 Комплектность УСВ, устанавливаемой в конфигурации штатного оборудования (на конвейере производителя транспортного средства), определяется производителем транспортного средства с учетом требований ГОСТ Р 54620 (разделы 5 и 21).

Комплектность УСВ, устанавливаемой в конфигурации дополнительного оборудования (в сервисных/установочных центрах либо на площадке дилера производителя транспортного средства после выпуска/изготовления транспортного средства), определяется производителем УСВ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54620 (разделы 5 и 21).

5.1.4 Устройства/системы вызова экстренных оперативных служб  представляются на испытания с установленной SIM-картой.

5.2 Цель испытаний

Испытания проводятся в целях оценки соответствия УСВ функциональным требованиям, установленным в [1] и ГОСТ Р 54620, а также оценки соответствия УСВ требованиям по реализации протоколов обмена данными, установленным в ГОСТ Р 54619.

5.3 Объем испытаний (проверок)

Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия функциональным требованиям указаны в таблице 1.

П р и м е ч а н и е – Допускается изменение последовательности проверок с сохране-нием условий и режимов, проведения испытаний.

Т а б л и ц а 1– Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия функциональным требованиям

| Оцениваемый параметр (проверяемое свойство) | Номер пункта метода испытаний |
| --- | --- |
| 1Проверка передачи МНД в автоматическом режиме | 6.1 |
| 2 Проверка передачи МНД посредством тонального модема | 6.1.1 |
| 3 Проверка передачи МНД посредством SMS | 6.1.2 |
| 4 Проверка передачи МНД в ручном режиме | 6.2 |
| 5 Проверка передачи МНД посредством тонального модема | 6.2.1 |
| 6 Проверка передачи МНД посредством SMS | 6.2.2 |
| 7 Проверка передачи в составе МНД достоверной информации о местоположении ТС | 6.3 |
| 8 Проверка передачи в составе МНД информации о последнем известном местоположении ТС на момент определения события ДТП | 6.4 |
| 9 Проверка наличия в составе МНД достоверной информации о местоположении ТС | 6.5 |
| 10 Проверка передачи в составе МНД информации о направлении движения ТС | 6.6 |
| 11 Проверка обеспечения громкой связи при совершении экстренного вызова | 6.7 |
| 12 Проверка индикаторов состояния УСВ (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.8 |

Окончание таблицы 1

| Оцениваемый параметр (проверяемое свойство) | Номер пункта метода испытаний |
| --- | --- |
| 13 Проверка режима тестирования УСВ | 6.9 |
| 14 Проверка работы УСВ в режиме «Автосервис» (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.10 |
| 15 Проверка работы УСВ в режиме «Загрузка ПО» (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.11 |
| 16 Проверка блока интерфейса пользователя (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.12 |
| 17 Проверка внутренней памяти УСВ | 6.13 |
| 18 Проверка работы резервной батареи и источника питания УСВ | 6.14 |
| 19 Проверка регистрации УСВ в сети | 6.15 |
| 20 Проверка требований по электропитанию и энергопотреблению (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.16 |
| 1) Указанные проверки являются обязательными для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования и факультативными – для штатных систем, устанавливаемых на сборочной линии производителя ТС |

Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия требованиям по протоколам обмена данными, наличии подсветки и защиты кнопки вызова экстренных оперативных служб от непреднамеренного нажатия  указаны в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Перечень и последовательность испытаний (проверок) УСВ в части соответствия требованиям по протоколам обмена данными

| Оцениваемый параметр (проверяемое свойство) | Номер пункта метода испытаний |
| --- | --- |
| 1 Проверка передачи по SMS команды на установку номера для отправки информации по SMS в качестве резервного канала (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.17 |
| 2 Проверка передачи по SMS команды на установку номера для тестовых звонков экстренного вызова (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.18 |
| 3 Проверка передачи по SMS команды на инициацию экстренного вызова | 6.19 |
| 4 Проверка передачи по SMS команды на повторную передачу МНД | 6.20 |
| 5 Проверка передачи в режиме пакетной передачи данных специфичного для типа УСВ встроенного программного обеспечения (для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)1) | 6.21 |
| 6 Проверка наличия защиты кнопки вызова экстренных оперативных служб от непреднамеренного нажатия | 6.22 |
| 7 Проверка наличия подсветки кнопки вызова экстренных оперативных служб | 6.23 |
| 1) Указанные проверки являются обязательными для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования и факультативными для штатных систем, устанавливаемых на сборочной линии производителя ТС |

5.4 Условия проведения испытаний

5.4.1 Условия проведения испытаний и меры безопасности

5.4.1.1 Испытания УСВ проводят в нормальных климатических условиях, характеризуемых следующими значениями климатических факторов:

- температура воздуха – (25 ± 10) °С;

- относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

5.4.1.2 Техническое обслуживание УСВ в процессе испытаний не производится.

5.4.1.3 Испытательные режимы, характеризуемые параметрами внешних воздействующих факторов, приведены в соответствующих пунктах методов испытаний.

5.4.1.4 К проведению испытаний УСВ и обработке результатов измерений допускают специалистов, ознакомленных со следующей технической документацией:

- руководство по эксплуатации УСВ;

- настоящий стандарт;

- эксплуатационная документация на испытательное оборудование и контрольно-измерительную аппаратуру, используемые при испытаниях;

- правила техники безопасности при проведении испытаний.

5.4.1.5 Требования по безопасности труда, предъявляемые при проведении испытаний:

- при измерении параметров УСВ в процессе испытаний должны выполняться требования ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.3.019, а также требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на используемые при испытаниях средства измерений и испытательное оборудование.

- включение средств измерений и испытательного оборудования разрешается производить только при подключенном внешнем заземлении этих приборов;

- подключение и отключение кабелей, устройств и средств измерений разрешается производить только при выключенном напряжении питания всех приборов, входящих в состав испытательной установки, и отключенной от цепей питания УСВ.

5.4.2 Сведения об испытательном оборудовании

5.4.2.1 Для проведения испытаний УСВ применяется испытательное и вспомогательное оборудование, а также средства измерений, указанные в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерений для проведения испытаний УСВ

| Наименование оборудования | Требуемое техническое данное прибора и оборудования |
| --- | --- |
| 1 Испытательный стенд | 5.4.2.2, приложение А |
| 2 Эквивалент бортовой сети | По ГОСТ 28751 |
| 3 Осциллограф | Полоса до 100 МГц Погрешность 3 % |
| 4 Электрический тестер | Диапазон напряжений до 500 В, сопротивление 2 МОм |
| 5 Источник питания | Выходное напряжение от 0 до 30 В, максимальный ток нагрузки 10 А |
| 6 ПЭВМ | Внешний интерфейс – USB 2.0 |
| 7 Эмулятор системы экстренного реагирования при авариях | Функциональные свойства ЭС – в соответствии с 3.1.14 (например, широкопо-лосный коммуникационный радиотестер R&S CMW500). |
| П р и м е ч а н и е – Допускается применение оборудования других типов, обеспечивающих измерение параметров в заданном диапазоне с требуемой точностью. |

5.4.2.2 Испытания УСВ проводят на специально собранном для этой цели стенде, в состав которого входят:

- эмулятор системы экстренного реагирования при авариях, позволяющий осуществлять конфигурирование УСВ в соответствии с ГОСТ Р 54620 (приложение А) и проведение тестирования УСВ с возможностью осуществления приема-передачи необходимых данных (посредством тонального модема, SMS и пакетной передачи данных), интерпретации результатов тестирования;

- периферийные устройства, антенны и иные устройства, предназначенные для имитации условий применения УСВ на борту ТС согласно предназначению.

П р и м е ч а н и я

1 Структуры данных при использовании SMS в качестве резервного канала передачи

данных – в соответствии с ГОСТ Р 54619.

2 Допускается проведение испытаний на стендах с периферийными устройствами, определенными производителями УСВ или ТС, обеспечивающими измерение параметров в заданном диапазоне с требуемой точностью.

5.4.2.3 Настройка, конфигурирование и получение значений текущих параметров конфигурации УСВ осуществляются в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.4.2.4 Антенны, обеспечивающие прием спутниковых сигналов ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS во время проведения испытаний должны быть расположены таким образом, чтобы какие-либо конструкции не оказывали на них экранирующего воздействия, кроме испытаний, связанных с проверкой работоспособности УСВ.

5.4.3 Испытательный стенд должен быть обеспечен надежным электропитанием постоянного тока номинальным напряжением 12 и/или 24 В.

5.4.4 Используемое при испытаниях оборудование должно быть аттестовано и должно иметь свидетельство об аттестации с неистекшим сроком аттестации на период проведения испытаний.

Используемые при испытаниях средства измерений должны быть поверены (иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в эксплуатационной документации с неистекшим сроком поверки на период проведения испытаний).

Условия проведения испытаний соответствуют типовым условиям эксплуатации персоналом программно-аппаратных комплексов в рабочих помещениях.

5.5 Отчетность

По результатам испытаний (проверок) оформляется протокол испытаний и измерений, в котором указываются:

- наименование испытательной лаборатории (центра), местонахождение, телефон, факс и адрес электронной почты;

- идентификационные параметры испытуемого образца;

- условия проведения испытаний;

- описание методов испытаний и измерений со ссылкой на настоящий стандарт;

- используемое испытательное  оборудование и средства измерений;

- перечень разделов нормативных документов (технический регламент, ГОСТ и др.), содержащих требования, соответствие которым устанавливается, и результаты оценки соответствия в отношении каждого отдельного требования;

- заключение о соответствии испытуемого образца установленным требованиям;

- должность, фамилия и подпись сотрудника, проводившего испытания и измерения;

- должность, фамилия и подпись руководителя испытательной лаборатории (центра), заверенная печатью испытательной лаборатории (центра);

- дата проведения испытаний и измерений, дата оформления и регистрационный номер протокола.

6 Методы испытаний на соответствие функциональным требованиям

6.1 Проверка передачи МНД в автоматическом режиме

#### 6.1.1 Проверка передачи МНД посредством тонального модема

6.1.1.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.1.1.2 Убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

П р и м е ч а н и е – Телефонный номер для осуществления экстренного вызова и передачи МНД посредством SMS устанавливается оператором системы экстренного реагирования при авариях.

6.1.1.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.1.1.4 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

П р и м е ч а н и е – Изготовитель УСВ должен предоставить техническую возможность выполнения данной операции. Технический метод выполнения операции определяется разработчиком УСВ. Изготовитель УСВ должен предусмотреть необходимые меры защиты для предотвращения использования данного метода выполнения операции конечным пользователем УСВ.

6.1.1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с после начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация).

#### 6.1.2 Проверка передачи МНД посредством SMS

6.1.2.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.1.2.2 При помощи интерфейса эмулятора отключить возможность приема данных посредством тонального модема.

6.1.2.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.1.2.4 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

П р и м е ч а н и е – Изготовитель УСВ должен предоставить техническую возможность выполнения данной операции. Технический метод выполнения операции определяется разработчиком УСВ. Изготовитель УСВ должен предусмотреть необходимые меры защиты для предотвращения использования данного метода выполнения операции конечным пользователем УСВ.

6.1.2.5 Убедиться, что голосовое соединение было установлено, но корректного приема данных посредством тонального модема не произошло.

6.1.2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством использования SMS;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация).

6.2 Проверка передачи МНД в ручном режиме

#### 6.2.1 Проверка передачи МНД посредством тонального модема

6.2.1.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.2.1.2 Убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.2.1.3 Подать питание на УСВ и дождаться индикации о переходе УСВ в режим «ЭРА».

6.2.1.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.2.1.5 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение не более 20 секунд после начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация).

#### 6.2.2 Проверка передачи МНД посредством SMS

6.2.2.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.2.2.2 При помощи интерфейса пользователя эмулятора отключить возможность приема данных посредством тонального модема.

6.2.2.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.2.2.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.2.2.5 Убедиться, что голосовое соединение было установлено, но корректного приема данных посредством тонального модема не произошло.

6.2.2.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством использования SMS;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация).

6.3 Проверка передачи в составе МНД достоверной информации о местоположении ТС

6.3.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.3.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов приема данных о ДТП.

6.3.3 При помощи диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и убедиться, что  введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.3.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.3.5 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

6.3.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, достоверную информацию о местоположении транспортного средства (параметр Vehicle_Location), определенном приемником ГНСС, и времени ДТП, корректный признак достоверности определения местоположения (параметр positionCanBeTrusted установлен в TRUE), корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация).

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также убедиться в корректности переданной информации о предыдущих местоположениях.

#### 6.4 Проверка передачи в составе МНД информации о последнем известном местоположении ТС на момент определения события ДТП

6.4.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.4.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов приема данных о ДТП.

6.4.3 С помощью диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и убедиться, что  введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.4.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.4.5 Создать условия, при которых прием навигационных сигналов невозможен (например, отключить антенну ГНСС приемника либо накрыть ее металлическим колпаком) и сохранять их в течение 5 мин.

6.4.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

6.4.7 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит информацию о местоположении транспортного средства, VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о времени ДТП, корректный признак недостоверности определения местоположения (параметр positionCanBeTrusted установлен в FALSE), корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация).

П р и м е ч а н и е –  В случае передачи в составе МНД информации о предыдущих местоположениях транспортного средства (параметры recentVehicleLocationN1, recentVehicleLocationN2) необходимо также убедиться в корректности переданной информации о предыдущих местоположениях.

#### 6.5 Проверка наличия в составе МНД информации о неизвестном местоположении ТС

6.5.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.5.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов приема данных о ДТП.

6.5.3 С помощью диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и убедиться, что  введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.5.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.5.5 С помощью диагностического ПО произвести удаление информации о последнем местоположении из памяти УСВ и сброс всех эфемерид и альманахов систем из ОЗУ навигационного модуля ГНСС.

П р и м е ч а н и е – Допускается пропустить данный шаг, если указанная информация отсутствует в памяти УСВ и модуля ГНСС, например, в результате предшествовавшего отключения питания.

6.5.6 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

6.5.7 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация), в качестве координат переданы значения 0x7FFFFFFF, признак достоверности определения местоположения (параметр positionCanBeTrusted) установлен в FALSE.

#### 6.6 Проверка передачи в составе МНД информации о направлении движения ТС

6.6.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.6.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов приема данных о ДТП.

6.6.3 С помощью диагностического ПО войти в режим проверки установочных параметров УСВ и убедиться, что  введен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.6.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.6.5 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

6.6.6 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение 20 с с момента начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом местоположении транспортного средства, направление движения ТС (параметр Vehicle_Direction) и времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация).

П р и м е ч а н и е – Проверка передачи информации о направлении движения ТС                         в соответствии с данным разделом может быть совмещена с испытаниями в соответствии            с  6.3.

### 6.7 Проверка обеспечения громкой связи при совершении экстренного вызова

6.7.1 Подать внешнее питание на УСВ.

6.7.2 Подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания.

6.7.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.7.4 Убедиться, используя осциллограф, что сигнал «запретить звук» отсутствует на выходе, предназначенном для отключения автомобильной магнитолы.

6.7.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.7.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя и убедиться в установлении двустороннего голосового соединения.

6.7.7 Убедиться, используя осциллограф, что сигнал «запретить звук» присутствует на выходе, предназначенном для отключения автомобильной магнитолы.

6.7.8 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить экстренный вызов, пришедший от УСВ, и убедиться в прекращении двустороннего голосового соединения.

6.7.9 Убедиться, используя осциллограф, что сигнал «запретить звук» отсутствует на выходе, предназначенном для отключения автомобильной магнитолы.

П р и м е ч а н и е – Для УСВ в конфигурации штатного оборудования обеспечение громкой связи, предусматривающей отключение всех звуковоспроизводящих устройств и систем при осуществлении экстренного вызова, определяется производителем ТС. Допускается проверка функции отключения прочих источников звука по методике, определяемой производителем ТС, например, с использование диагностического ПО.

### 6.8 Проверка индикаторов состояния УСВ (для УСВ в конфигурации

### дополнительного оборудования)

6.8.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.8.2 Подать внешнее питание на УСВ и подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания УСВ.

6.8.3 Убедиться, что индикатор состояния УСВ кратковременно                             (от 3 до 10 с) отображает рабочее состояние УСВ в соответствии с РЭ.

6.8.4 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.8.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для осуществления экстренного вызова.

6.8.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя.

6.8.7 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Экстренный вызов» в соответствии с РЭ.

6.8.8 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Дозвон в режиме экстренный вызов» в соответствии с РЭ.

6.8.9 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Передача МНД в режиме экстренный вызов» в соответствии с РЭ.

6.8.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема в течение                  20 с  с момента начала передачи;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и времени ДТП, корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация).

6.8.11 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения.

6.8.12 С помощью интерфейса пользователя эмулятора прекратить экстренный вызов, пришедший от УСВ, и убедиться в прекращении двустороннего голосового соединения.

6.8.13 Убедиться, что индикатор состояния УСВ прекратил отображение состояния «Экстренный вызов» в соответствии с РЭ.

6.8.14 Отключить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС.

6.8.15 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

6.8.16 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема данных тонального модема и декодирования данных МНД не произошло каких-либо изменений.

6.8.17 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Экстренный вызов невозможен»  в соответствии с РЭ.

6.8.18 Отключить внешнее питание от УСВ и отсоединить внешнюю антенну GSM/UMTS или ГНСС (если внешняя антенна входит в комплект УСВ) либо отсоединить микрофон от УСВ (если предусмотрена возможность отсоединения микрофона).

6.8.19 Подать внешнее питание на УСВ или подать сигнал «зажигание» на вход линии автомобильного зажигания.

6.8.20 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».

6.8.21 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Неисправность» в соответствии с РЭ.

6.8.22 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного зажигания или отключить внешнее питание от УСВ.

6.8.23 Подсоединить внешнюю антенну GSM/UMTS или ГНСС (если внешняя антенна была ранее отсоединена) либо подсоединить микрофон к УСВ (если микрофон был ранее отсоединен).

6.8.24 Подать внешнее питание на УСВ или подать сигнал «зажигание» на вход линии автомобильного зажигания УСВ.

6.8.25 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».

6.8.26 Убедиться, что индикатор состояния УСВ не отображает состояние «Неисправность».

6.8.27 Убедиться, что в УСВ установлен корректный номер для осуществления тестовых звонков ECALL_TEST_NUMBER.

6.8.28 Перевести УСВ в режим тестирования:

- для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования – нажать кнопку «Дополнительные функции» на блоке интерфейса пользователя УСВ;

- для штатных УСВ – порядком, изложенным в РЭ на систему.

6.8.29 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние  «Режим тестирования» в соответствии с РЭ.

6.8.30 Отключить внешнее питание УСВ или снять сигнал «зажигание» на входе линии автомобильного зажигания.

6.8.31 Подать внешнее питание на УСВ и убедиться, что УСВ перешла в режим «ЭРА».

6.8.32 Перевести УСВ в режим «автосервис» в соответствии с РЭ.

6.8.33 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Автосервис» в соответствии с РЭ.

6.8.34 Вывести УСВ из режима «автосервис» в соответствии с РЭ.

П р и м е ч а н и е – Требования  6.8.33 – 6.8.35 выполняются только для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования.

6.8.35 Отключить внешнее питание от УСВ и разрядить резервную батарею (при технической возможности) или заменить на разряженную.

П р и м е ч а н и е – При наличии резервного источника питания в УСВ.

6.8.36 Убедиться, что индикатор состояния УСВ отображает состояние «Достигнут разряд резервной батареи ниже установленного предельного уровня»  или  «Неисправность» в соответствии с РЭ.

#### 6.9 Проверка режима тестирования УСВ

6.9.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.9.2 Убедиться, что на стороне эмулятора настроен интерфейс для просмотра результатов приема данных о результатах тестирования УСВ.

6.9.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.9.4 Включить питание УСВ.

6.9.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный номер ECALL_TEST_NUMBER.

6.9.6 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен период регистрации в сети после завершения тестирования TEST_REGISTRATION_PERIOD в 5 мин. Если необходимо, то установить данный параметр в указанное значение.

6.9.7 Со стороны УСВ подать сигнал запроса на режим тестирования нажатием кнопки «Дополнительные функции» (для конфигурации дополнительного оборудования).

П р и м е ч а н и я

1 Для УСВ, установленной в конфигурации штатного оборудования, вход в режим тестирования из  режима «ЭРА» должен производиться посредством использования интерфейса пользователя, реализованного в ТС.

2 Инструкция по использованию интерфейса пользователя для входа в режим тестирования в соответствии с ГОСТ Р 54620 (пункт 7.6.6) должна быть представлена в руководстве пользователя ТС.

6.9.8 Проверить:

- подсоединение микрофона;

- подсоединение динамика(ов);

- выключение/включение зажигания;

- расширенный тест БИП;

- достаточный уровень заряда резервной батареи (если имеется техническая возможность);

- работоспособность датчика автоматической идентификации события ДТП;

- целостность образа ПО;

- работоспособность приемника ГНСС.

6.9.9 Убедиться при помощи интерфейса пользователя эмулятора, что             МНД с результатами тестирования успешно передан на номер ECALL_TEST_NUMBER, МНД содержит корректную информацию.

6.9.10 Убедиться, что тестирование завершено путем прослушивания голосовой подсказки или отображения индикатора состояния УСВ.

6.9.11 Отключить внешнее питание УСВ и  микрофон.

П р и м е ч а н и е – При отсутствии технической возможности диагностики отключения микрофона допускается использовать другой метод имитации неисправности в соответствии с документацией, предоставленной изготовителем.

6.9.12 Включить внешнее питание УСВ.

6.9.13 Подать сигнал запроса на режим тестирования нажатием кнопки УСВ «Дополнительные функции» (для конфигурации дополнительного оборудования).

П р и м е ч а н и я

1 Для УСВ, установленной в конфигурации штатного оборудования, вход в режим тестирования из  режима «ЭРА» должен производиться посредством использования интерфейса пользователя, реализованного в ТС.

2 Инструкция по использованию интерфейса пользователя для входа в режим тестирования в соответствии с ГОСТ Р 54620 (пункт 7.6.6) должна быть представлена в руководстве пользователя ТС.

6.9.15 Убедиться при помощи интерфейса пользователя эмулятора, что МНД с результатами тестирования успешно передан на номер ECALL_TEST_NUMBER, МНД содержит информацию о неисправности.

6.9.14 Убедиться, что на блоке интерфейса пользователя отображается индикация «Неисправность» в соответствии с РЭ.

6.9.16 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что УСВ прекратила регистрацию в сети после истечения таймера, определяющего время регистрацию в сети в режиме тестирования (параметр TEST_REGISTRATION_PERIOD).

### 6.10 Проверка работы УСВ в режиме «Автосервис» (для УСВ в

### конфигурации дополнительного оборудования)

6.10.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.10.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.10.3 Перевести УСВ в режим «Автосервис», в соответствии с Инструкцией по использованию УСВ.

6.10.4 Измерить уровень напряжения физической линии GARAGE_MODE_PIN и убедиться в наличии уровня напряжения, который соответствует заявленному в инструкции по использованию УСВ.

6.10.5 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.10.6 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема данных тонального модема и декодирования данных МНД не произошло каких-либо изменений.

6.10.7 Вывести УСВ из режима «Автосервис» в соответствии с Инструкцией по использованию.

6.10.8 Измерить уровень напряжения физической линии GARAGE_MODE_PIN и убедиться в его отсутствии в линии.

6.10.9 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.10.10 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что МНД успешно принят и декодирован. МНД содержит ожидаемую информацию о параметрах транспортного средства, ожидаемую информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация.

### 6.11 Проверка работы УСВ в режиме «Загрузка ПО» (для УСВ в

### конфигурации дополнительного оборудования)

6.11.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.11.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.11.3 Подать сигнал «зажигание» на вход автомобильного зажигания.

6.11.4 Убедиться посредством нажатия на кнопку «Дополнительные функции», что регистрация УСВ в сети подвижной радиосвязи осуществлена.

6.11.5 В интерфейсе пользователя эмулятора для отправки команд на УСВ отправить телематическое сообщение на включение режима загрузки ПО.

6.11.6 Убедится в том, что идет загрузка ПО, по индикации на УСВ или в интерфейсе пользователя эмулятора.

6.11.7 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.11.8 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что МНД успешно принят и декодирован. МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация.

6.11.9 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора при просмотре результатов приема данных отображается сообщение о прерванной процедуре загрузки ПО.

6.11.10 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».

6.11.11 В интерфейсе пользователя эмулятора для отправки команд на УСВ отправить телематическое сообщение на включение режима загрузки ПО.

6.11.12 Убедится в том, что идет загрузка ПО по индикации на УСВ или в интерфейсе пользователя эмулятора.

6.11.13 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что образ ПО загружен в оперативную память.

### 6.12 Проверка блока интерфейса пользователя (для УСВ в

### конфигурации дополнительного оборудования)

6.12.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.12.2 Подать внешнее питание на УСВ.

6.12.3 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА», при необходимости перевести УСВ в режим «ЭРА».

6.12.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.12.5 Убедиться в начале дозвона и немедленно нажать кнопку «Дополнительные функции» (до приема входящего звонка на стороне центра обработки звонков).

6.12.6 Убедиться в том, что дозвон прекратился и что УСВ находится в режиме «ЭРА».

### 6.13 Проверка внутренней памяти УСВ

6.13.1 Убедиться, что УСВ подключена к стенду для проверки в соответствии со схемой, приведенной в приложении А.

6.13.2 Подать внешнее питание на УСВ.

6.13.3 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для передачи SMS ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER.

6.13.4 Обеспечить  условия, при которых невозможно осуществление УСВ звонков и передачи данных посредством использования сетей подвижной радиосвязи (например, отключить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС).

6.13.5 Нажать кнопку «Экстренный вызов».

6.13.6 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо изменений.

6.13.7 Убедиться, что в интерфейсе пользователя эмулятора для просмотра результатов приема данных SMS и декодирования данных МНД не произошло каких-либо изменений.

6.13.8 Подождать 1 мин.

6.13.9 В течение не более 2 мин обеспечить  условия, при которых возможно осуществление УСВ звонков и передачи данных посредством использования сетей подвижной радиосвязи (например, включить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС).

6.13.10 Убедиться, что в интерфейсе пользователя для просмотра результатов приема данных следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема;

- МНД успешно декодирован (МНД содержит информацию о параметрах транспортного средства, информацию о географическом положении транспортного средства, корректный признак активации экстренного вызова – ручная активация).

П р и м е ч а н и е – В случае, если УСВ успевает исчерпать попытки дозвона (параметр ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS) в промежутке времени между нажатием кнопки и включением возможности приема вызовов и данных в ЭС, следует уменьшить время ожидания на шагах 6.13.8, 6.13.9 либо увеличить параметр ECALL_MANUAL_DIAL_ATTEMPTS при помощи диагностического ПО.

6.13.11  Отключить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС.

6.13.12 При помощи диагностического ПО УСВ установить параметр INT_MEM_TRANSMIT_INTERVAL в 1 мин.

6.13.13 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме три раза с интервалом 1 мин.

П р и м е ч а н и е – Допускается использование других временных параметров в п. 6.13.14, 6.13.15 и 6.13.17, если указанные параметры нарушают логику работы УВС

6.13.14 Убедиться, что в интерфейсе пользователя для просмотра результатов приема данных не произошло каких-либо изменений.

6.13.15 Убедиться, что в интерфейсе пользователя для просмотра результатов приема данных посредством SMS и декодирования данных МНД не произошло каких-либо изменений.

6.13.16 Подождать не менее 5 мин.

6.13.17  Включить возможность приема вызовов и данных от УВС на ЭС.

6.13.18 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- три раза успешно приняты данные посредством использования SMS;

- МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация.

6.13.19 Отключить внешнее питание УСВ.

6.14 Проверка работы резервной батареи и источника питания УСВ

6.14.1 Подать внешнее питание на УСВ и подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания УСВ.

6.14.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».

6.14.3 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлен корректный телефонный номер для передачи SMS ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER.

6.14.4 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в УСВ установлены следующие параметры: CALL_AUTO_ANSWER_TIME – 120 мин, NAD_DEREGISTRATION_TIME – 120 мин.

6.14.5 Убедится, что резервная батарея УСВ полностью заряжена.

6.14.6 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

П р и м е ч а н и е –  В случае, если УСВ не поддерживает работу от резервной батареи при вызове, инициированном вручную, допускается вместо нажатия на кнопку «Экстренный вызов» имитировать вызов в автоматическом режиме при помощи диагностического ПО.

6.14.7 Отключить внешнее питание УСВ и сигнал «зажигание» на входе линии автомобильного зажигания.

6.14.8 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения с оператором и установить максимальный уровень звука в динамиках, присоединенных к образцу УСВ (если в инструкции пользователя УСВ указано, как установить громкость динамиков).

6.14.9 Оператору произносить какой-либо текст в течение 5 мин.

6.14.10 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления соединением прекратить экстренный вызов, пришедший от данной УСВ.

6.14.11 Оставить УСВ в работающем состоянии от резервной батареи на 1 ч.

6.14.12 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления соединением установить голосовое соединение с УСВ.

6.14.13 Оператору эмулятора произносить какой-либо текст в течение 5 мин.

П р и м е ч а н и е – Тест указанной продолжительности может также воспроизводиться с любого носителя, на который он был предварительно записан.

6.14.14 Испытание будет признано успешным, если второе голосовое соединение продолжалось не менее 5 мин.

П р и м е ч а н и е – Если резервная батарея является батареей подзаряжаемого типа, то проверка на соответствие вышеизложенным требованиям должна выполняться после зарядки резервной  батареи в течение 24 ч  при постоянной температуре окружающей среды 20 °С.

### 6.15 Проверка регистрации УСВ в сети

6.15.1 Подать сигнал «зажигание» на входе линии автомобильного зажигания.

6.15.2 Имитировать экстренный вызов в автоматическом режиме.

6.15.3 При помощи интерфейса пользователя эмулятора убедиться, что следующие действия выполнены успешно:

- данные успешно приняты посредством тонального модема;

- МНД содержит VIN-номер транспортного средства, тип транспортного средства, тип энергоносителя, информацию о географическом положении транспортного средства и корректный признак активации экстренного вызова – автоматическая активация.

6.15.4 Отключить сигнал «зажигание» на входе линии автомобильного зажигания.

6.15.5 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что УСВ прекратила регистрацию в сети после истечения таймера, определяющего время регистрацию в сети (параметр NAD_DEREGISTRATION_ TIME).

6.16 Проверка требований по электропитанию и энергопотреблению

(для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)

6.16.1 Подать внешнее питание на УСВ или подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания УСВ.

6.16.2 Убедиться, что УСВ находится в режиме «ЭРА».

6.16.3 При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в                             УСВ установлен корректный телефонный номер для передачи SMS ECALL_SMS_FALLBACK_NUMBER и, что в УСВ установлены следующие параметры:

- CALL_AUTO_ANSWER_TIME - 5 мин,

- NAD_DEREGISTRATION_TIME - 5 мин.

6.16.4 Нажать кнопку «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя УСВ.

6.16.5 Убедиться в установлении двустороннего голосового соединения с оператором.

6.16.6 Установить максимальный уровень звука в динамиках, присоединенных к образцу УСВ в соответствии с инструкцией пользователя УСВ.

6.16.7 Оператору эмулятора произносить какой-либо текст в течение не менее 3 мин.

6.16.8 Убедиться, что потребление тока УСВ не превышает 1500 мА при                     12 В (1200 мА при 24 В) в течение не менее 3 мин.

6.16.9 В интерфейсе пользователя эмулятора для управления соединением прекратить экстренный вызов, пришедший от данной УСВ, и убедиться в прекращении двустороннего голосового соединения с оператором.

6.16.10 Снять сигнал «Зажигание» с входа линии автомобильного зажигания УСВ.

6.16.11 Убедиться, что потребление тока УСВ не превышает 10 мА при              12В (24 В) в течение не менее 1 мин.

## 6.17 Проверка передачи по SMS команды на установку номера для

## отправки информации по SMS в качестве резервного канала (для УСВ

## в конфигурации дополнительного оборудования)

Для данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответствии с таблицей 4.

Т а б л и ц а 4 – Этапы проверки передачи по SMS команды на установку номера для отправки информации по SMS

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Инициация от-правки конфигура-ционной команды | С использованием программного обеспечения взаимодействия УСВ с эмулятором системы инициировать передачу команды установки номера для отправки информации по SMS, установить 00000001 в качестве идентификатора УСВ и задать номер для отправки SMS. Дождаться подтверждения доставки SMS с конфигурационной командой до модуля УСВ | Конфигурационная команда установки номера для отправки информации по SMS отправлена со стенда и доставлена до УСВ |
| 2 Получение от УСВ подтвержде-ния о выполнении конфигурационной команды | Ожидать до 5 мин поступления подтверждения о выполнении конфигу-рационной команды. Факт подтверждения должен посту-пить в интерфейс пользователя эмуля-тора системы | Получено подтвер-ждение о выполнении УСВ конфигурацион-ной команды |
| 3 Перезагрузка УСВ | Выполнить штатным способом перезагрузку УСВ | Перезагруженная УСВ |
| 4 Проверка запо-минания УСВ нового номера для отправки информа-ции по SMS | При помощи диагностического ПО УСВ подключиться к автомобильной системе. При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в памяти УСВ сохранён соответствующий номер для передачи информации по SMS | В УСВ сохранен новый номер для отправки информа-ции по SMS |

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки из таблицы 4 были достигнуты результаты, указанные в колонке «Результаты проверки».

## 6.18 Проверка передачи по SMS команды на установку номера для

## тестовых звонков экстренного вызова (для УСВ в конфигурации

## дополнительного оборудования)

Для данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответствии с таблицей 5.

Т а б л и ц а 5 – Этапы проверки передачи по SMS команды на установку номера для тестовых звонков экстренного вызова

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Инициация отправки конфи-гурационной команды | С использованием программного обеспечения эмулятора системы инициировать передачу команды установки номера для тестовых звонков, установить 00000001 в качестве идентификатора УСВ и задать номер для тестовых звонков экстренного вызова. Дождаться подтверждения достав-ки SMS с конфигурационной коман-дой до модуля УСВ | Конфигурационная команда установки номера для тесто-вых звонков отправ-лена с эмулятора и доставлена до УСВ |
| 2 Получение от УСВ подтверж-дения о выпол-нении конфигу-рациионной команды | Ожидать до 5 минут поступления подтверждения о выполнении конфигурационной команды Факт подтверждения должен поступить в интерфейс пользователя эмулятора | Получено подтвер-верждение о выпол-нении УСВ конфи-гурациионной команды |
| 3 Перезагрузка УСВ | Выполнить штатным способом перезагрузку УСВ | Перезагруженная УСВ. |
| 4 Проверка запоминания УСВ нового но-мера для тесто-вых звонков | При помощи диагностического ПО УСВ убедиться, что в памяти УСВ сохранен соответствующий номер для совершения тестовых звонков | В УСВ сохранен новый номер для совершения тесто-вых звонков |

Проверка считается успешной, если на каждом этапе проверки из таблицы 5 были достигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.19 Проверка передачи по SMS команды на инициацию экстренного

вызова

Для данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответствии с таблицей 6.

Т а б л и ц а 6 – Этапы проверки передачи по SMS команды на инициацию экстренного вызова

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Инициация отправки управ-ляющей команды | Нажать кнопку экстренного вызова на блоке интерфейса пользователя УСВ. При помощи эмулятора системы отменить экстренный вызов поступивший от УСВ. При помощи эмулятора системы инициировать передачу команды инициации вызова, указав MSISDN SIM-карты УСВ, 00000001 в качестве идентификационного номера УСВ, тональный модем в качестве транспорта доставки МНД, ручной – в качестве типа экстренного вызова. Дождаться подтверждения доставки SMS с управляющей командой до УСВ | Управляющая команда инициации экстренного вызова отправлена с эмуля-тора и доставлена до УСВ |

Окончание таблицы 6

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 2 Получение от УСВ подтверж-дения о выпол-нении управляю-щей команды | Ожидать в интерфейсе пользова-теля эмулятора поступления под-тверждения от УСВ о выполнении управляющей команды | Получено подтвер-ждение о выполнении УСВ управляющей команды |
| 3 Проверка исполнения УСВ управляющей команды | Ожидать до 30 с. В интерфейсе пользователя эмулятора убедиться, что поступил вызов от УСВ, совершенный в ответ на запрос, МНД передан посред-ством тонального модема и кор-ректно декодирован. | В ответ на управляю-щую команду УСВ совершила экстрен-ный вызов и передала МНД посредством тонального модема. В декодированном МНД должны присут-ствовать флаги ручной генерации и признака экстренного вызова |

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки из таблицы 6 были достигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.20 Проверка передачи по SMS команды на повторную передачу МНД

Для выполнения данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответствии с таблицей 7.

Т а б л и ц а 7 – Этапы проверки передачи по SMS команды на повторную передачу МНД

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Инициация отправки управляющей команды | Нажать кнопку экстренного вызова на блоке интерфейса пользователя УСВ. При помощи эмулятора системы отменить экстренный вызов поступивший от УСВ. При помощи эмулятора системы инициировать передачу команды повторной отправки МНД, указав MSISDN SIM-карты УСВ, 00000001 в качестве идентификационного номера УСВ, SMS в качестве транспорта доставки МНД и идентификационный порядковый номер сообщения (MID), равный нулю. Дождаться подтверждения достав-ки SMS с управляющей командой до модуля УСВ | Управляющая команда инициации повторной передачи МНД через SMS отправлена со стенда и доставлена до УСВ |

Окончание таблицы 7

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 2.Проверка исполнения УСВ управляю-щей команды | Ожидать до 30 с. В интерфейсе пользователя эмулятора системы убедиться, что поступил МНД, сгенерированный в ответ на запрос, и МНД корректно декодирован | В ответ на управ-ляющую команду УСВ прислала МНД. МНД успешно декодирован (МНД содержит VIN-номер транспортного сред-ства, тип транспорт-ного средства, тип энергоносителя, информацию о гео-графическом поло-жении транспортного средства и времени формирования МНД) |

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки из таблицы 7 были достигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.21 Проверка передачи в режиме пакетной передачи данных

специфичного для типа УСВ встроенного программного обеспечения

(для УСВ в конфигурации дополнительного оборудования)

Для выполнения данной проверки необходимо выполнить последовательность операций по этапам в соответствии с таблицей 8.

Т а б л и ц а 8 – Этапы проверки передачи по GPRS специфичного для типа УСВ встроенного программного обеспечения

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Инициация отправки конфи-гурационной команды | С использованием эмулятора системы инициировать передачу в режиме пакетной передачи данных команды отправки на УСВ специфического файла образа встроенного ПО, установить 00000001 в качестве идентификатора УСВ и задать полный путь к специфическому файлу образа встроенного ПО. Дождаться подтверждения доставки в режиме пакетной передачи данных конфигурационной команды до модуля УСВ и начала передачи файла образа встроенного ПО | Конфигурационная команда передачи на УСВ специфического образа встроенного ПО отправлена со стенда и доставлена до УСВ |
| 2 Получение от УСВ подтверж-дении о выпол-нении конфигу-рационной команды | Ожидать поступления подтверж-дения о завершении загрузки в УСВ файла образа встроенного ПО. Факт подтверждения должен посту-пить в интерфейс пользователя | Получено подтвер-ждение о завершении передачи на УСВ файла встроенного ПО |
| 3 Перезагрузка УСВ | Выполнить штатным способом перезагрузку УСВ | Перезагруженная УСВ |

Окончание таблицы 8

| Этап проверки | Последовательность операций на этапе | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 4 Проверка работы того, что УСВ начал работу с новым об-разом встро-енного ПО | С помощью диагностического ПО УСВ убедиться, что УСВ функционирует под управлением версии встроенного программного обеспечения по номеру совпадающей с номером версии, предоставленным изготовителем УСВ совместно с файлом образа встроенного ПО | В УСВ функцио-нирует обновленная версия встроенного ПО |

Результат проверки положителен, если на каждом этапе проверки из таблицы 8 были достигнуты результаты, указанные в графе «Результаты проверки».

6.22 Проверка наличия защиты кнопки вызова экстренных

оперативных служб от непреднамеренного нажатия

6.22.1 Провести внешний осмотр блока интерфейса пользователя УСВ и убедиться, что кнопка «Экстренный вызов» имеет конструктивный механизм защиты от непреднамеренного нажатия.

П р и м е ч а н и е – Техническая реализация конструктивного механизма защиты способа механической защиты кнопки «Экстренный вызов» от непреднамеренного нажатия определяется производителем УСВ.

6.22.2 Убедиться, что в РЭ на УСВ приведены указания по переводу кнопки «Экстренный вызов» состояние готовности к совершению экстренного вызова.

6.23 Проверка наличия подсветки кнопки вызова экстренных

оперативных служб

6.23.1 Подать сигнал «Зажигание» на вход линии автомобильного зажигания.

6.23.2 Провести внешний осмотр блока интерфейса пользователя УСВ и убедиться, что кнопка «Экстренный вызов» имеет подсветку.

Приложение А

(обязательное)

Структурная схема стенда для испытаний устройства/системы вызова экстренных оперативных служб

Маг – магнитола АТС; Мик – микрофон; Дин – динамик; БИП – блок интерфейса пользователя; БДА – блок датчика аварии; АГ – антенна ГЛОНАСС; АG – антенна GSM/UMTS; БП – блок питания (12/24 В); БС – блок сопряжения; ЭС – эмулятор системы экстренного реагирования  при авариях; 1 – кабель питания; 2 – цепь зажигания

Рисунок А.1 – Схема подключения УСВ в конфигурации дополнительного оборудования

Библиография

| [1] | ТР ТС 018/2011 |  | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с изменениям, принятыми Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| УДК 621.396.931:006.354 |  | МКС 35.240.60 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: устройство/система вызова экстренных оперативных служб, глобальная навигационная спутниковая система, минимальный набор данных, протокол передачи данных, команды, тональный модем, функциональное тестирование |

# Text boxes

Маг

Мик

Дин

БИП

БДА

АГ

АG

БП

БС

ЭС

Устройство/система вызова

экстренных оперативных служб

1

2